## Slide 1
ESP32 Mini Firewall Gateway
TDE - Performance de Sistemas Ciberfisicos | estado atual do projeto
Projeto academico com ESP32 fisico, Wi-Fi AP e dashboard web embarcado.
Escopo didatico/de laboratorio
Nao substitui firewall profissional
Versao atual documentada: 0.3.0-fase2
Evidencias registradas em prints e logs no repositorio
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 1

## Slide 2
Planejamento e Backlog
Organizacao do trabalho e rastreabilidade
Backlog do projeto estruturado no Notion para acompanhar fases, requisitos e pendencias
Fases planejadas: setup, AP/dashboard, FreeRTOS/metricas, logs, firewall, sensores, atuadores, energia e documentacao
Uso do backlog para priorizar entregas minimas antes de avancar de fase
Evidencias associadas ao progresso: upload, serial, AP, dashboard e API de status
Mensagem para a defesa: o Notion apoia a gestao do projeto; os resultados tecnicos apresentados aqui estao evidenciados no firmware, docs, prints e logs do repositorio.
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 2

## Slide 3
O Que Ja Temos
Fases 0, 1 e 2 implementadas
Fase 0: firmware minimo PlatformIO, boot serial e heartbeat sem delay()
Fase 1: Wi-Fi AP ESP32-Firewall-Lab, servidor WebServer.h e dashboard com 7 abas
Fase 2: tasks FreeRTOS, snapshot de metricas com mutex e rota /api/status ampliada
Dashboard ja exibe performance basica, Wi-Fi AP, tasks planejadas e tempos medidos
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 3

## Slide 4
Arquitetura Atual
Firmware embarcado no ESP32
Stack: PlatformIO, Arduino C++, WebServer.h sincrono e FreeRTOS nativo
AP obrigatorio ativo em 192.168.4.1
taskWebServer no core 1 atendendo server.handleClient() a cada 10 ms
taskMetrics no core 0 atualizando uptime, heap, flash, sketch e estado do AP
taskHeartbeat no core 0 registrando atividade serial a cada 5 s
Snapshot compartilhado protegido por mutex FreeRTOS
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 4

## Slide 5
Dashboard Web
Interface embarcada acessada pelo AP local
Abas obrigatorias ja aparecem na interface: Performance, Firewall, Clientes, Logs, Configuracao, Sobre e Changelog.
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 5

## Slide 6
Metricas da Fase 2
Dados reais capturados pela API /api/status
Uptime registrado na evidencia: 159 s
Heap livre: 232920 bytes; heap minimo: 213088 bytes
Flash detectada: 4194304 bytes; sketch: 791280 bytes
AP: SSID ESP32-Firewall-Lab e IP 192.168.4.1
Tempo medido: buildStatusJson 384 us; handleRoot 24770 us
Observacao: tres tempos de funcao ainda aparecem como pendentes e devem ser refinados nas proximas fases.
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 6

## Slide 7
Evidencias Registradas
Provas do funcionamento ja capturadas
Upload do firmware
Boot e heartbeat no monitor serial
AP Wi-Fi visivel
Dashboard web acessivel
JSON de status das fases 1 e 2
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 7

## Slide 8
Aderencia Parcial ao TDE
Itens atendidos ate a Fase 2
Sistema baseado em ESP32 fisico com firmware C++/Arduino
Interface web embarcada funcionando no proprio dispositivo
Wi-Fi AP obrigatorio implementado
Mais de uma task FreeRTOS criada e documentada no status
Metricas iniciais de performance: uptime, heap, flash, sketch, AP e tempos de funcao
Changelog acessivel pela interface e mantido no repositorio
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 8

## Slide 9
Pendencias Tecnicas
Itens ainda nao concluidos
Logs INFO/WARN/ERROR/SECURITY com exportacao
Persistencia em LittleFS e configuracao em NVS/Preferences
Firewall didatico: rate limit, blocklist, allowlist e contencao
Sensores fisicos: INA219 e DHT22 ou DS18B20
Atuadores fisicos: rele e cooler com fonte adequada e GND comum
Botao com interrupcao hardware e ISR minima
Modo ECO/gerenciamento de energia
Historico de 24 horas ou limitacao documentada com teste parcial
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 9

## Slide 10
Proximos Passos
Sequencia recomendada para reduzir risco
1. Implementar logs e persistencia antes de expandir o firewall
2. Medir stack high watermark e completar cinco funcoes principais
3. Validar sensores ausentes sem derrubar o sistema
4. Integrar rele/cooler com cuidado eletrico e evidencias fisicas
5. Implementar modo ECO e documentar trade-off de latencia/consumo
6. Atualizar relatorio ABNT, plano de testes e evidencias da defesa
Limite importante: ate agora o projeto esta na Fase 2; os itens acima sao backlog, nao resultado testado.
ESP32 Mini Firewall Gateway | slide 10